## Slide 1
视觉SLAM：从理论到实践
高翔
主讲人
清华大学 自动控制与工程 博士
慕尼黑工业大学计算机视觉组 博士后
Email: gao.xiang.thu@gmail.com
2018年春

## Slide 2: 第一讲 概述与预备知识
课程内容与预备知识
SLAM是什么
视觉SLAM数学表述与框架
实践：Linux下的C++编程基础

## Slide 3: 1.课程内容与预备知识

## Slide 4: 课程内容与预备知识
计算机视觉
现实世界中的相机
视频序列
物体识别
物体跟踪
物体检测
语义分割
……
SLAM
计算机视觉任务

## Slide 5: 课程内容与预备知识
SLAM是什么？
室内/室外定位

## Slide 6: 课程内容与预备知识
SLAM是什么？
稀疏-半稠密重建

## Slide 7: 课程内容与预备知识
SLAM是什么？
稠密重建

## Slide 8: 课程内容与预备知识
SLAM可以用在哪些地方？
手持设备定位
自动驾驶定位
AR（增强现实）

## Slide 9: 课程内容与预备知识
课程内容
  SLAM：Simultaneous Localization and Mapping
  同时定位与地图构建
  SLAM的数学基础知识
  SLAM相关的计算机视觉知识
  工程实践

## Slide 10: 课程内容与预备知识
课程内容
  教材：视觉SLAM十四讲：从理论到实践
  参考书：多视图几何 状态估计

## Slide 11: 课程内容与预备知识
课程特点
  基础、必要的理论知识
  大量的编程内容
  重视工程实践
  必要的习题
  观念：只有亲自动手实现了算法，才能谈得上理解

## Slide 12: 课程内容与预备知识
内容提纲
  概述与预备知识（教材第1，2讲）
  三维空间的刚体运动（教材第3讲）
  李群与李代数（教材第4讲）
  相机模型与非线性优化（教材第5，6讲）
  特征点法视觉里程计（教材第7讲）
  直接法视觉里程计（教材第8讲）
  后端优化（教材第10，11讲）
  回环检测（教材第13讲）
每周日讲课，一周的习题时间
习题
每节课结束后会布置习题
习题花费时间约课内时间的3倍以上
需要至少达到8/10分才能通过
包含编程题、简述题
会提供详细的操作指导
例子：

## Slide 13: 课程内容与预备知识
预备知识与课程使用的环境
  数学：高等数学、线性代数（矩阵论）、概率论
  编程：C++、Linux，了解语法和基本命令即可
  英语：文献、文档阅读能力
  环境：Ubuntu 16.04
  不提供windows环境下的方案！
  阅读教材第一章习题作为自测

## Slide 14: 2.SLAM是什么

## Slide 15: SLAM是什么
自主运动的两大基本问题
  我在什么地方？——定位
  周围环境是什么样子？——建图
  定位与建图=内外兼修 定位侧重对自身的了解，建图侧重对外在的了解
相互关联
  准确的定位需要精确的地图
  精确的地图来自准确的定位

## Slide 16: SLAM是什么
传感器
  机器人感知外界环境的手段
  种类：内质的/外质的
    内质：感受机器人本体信息
    IMU、激光、相机
    外质：安装于环境中的
    二维码Marker、GPS、导轨、磁条
环境限制了传感器的形式
  GPS：需要能接收到卫星信号的环境
  Marker、导轨：需要环境允许安装
相比之下，激光、相机等携带式传感器更加自由

## Slide 17: SLAM是什么
相机
  以一定速率采集图像、形成视频
分类
  单目相机 Monocular
  双目相机（立体相机） Stereo
  深度相机 RGB-D
  其他 全景、Event Camera
相机的特点
  以二维投影形式记录了三维世界的信息
  该过程丢掉了一个维度：距离

## Slide 18: SLAM是什么
各类相机的区别
  单目：无深度 深度需要其他手段估计
  双目：通过视差计算深度
  RGB-D：通过物理方法测量深度
深度即第三维信息，对SLAM来说至关重要
当相机运动时，可通过视差确定深度

## Slide 19: SLAM是什么
视觉SLAM框架
  前端：Visual Odometry
  后端：Optimization
  回环：Loop Closing
  建图：Mapping

## Slide 20: SLAM是什么
视觉里程计
  估计邻近时刻的相机运动
  最简化：两个图像的相对运动
方法
  特征点法
  直接法
后端
  从带有噪声的数据中估计最优轨迹与地图
  最大后验概率估计
  滤波器
  图优化

## Slide 21: SLAM是什么
回环检测
  检测相机是否到达过之前位置
  判断与之前位置的差异
  计算图像间相似性
  词袋模型
建图
  导航、规划、通讯、交互、可视化
  度量地图、拓扑地图
  稀疏地图、稠密地图

## Slide 22: 3.视觉SLAM的数学描述

## Slide 23: SLAM是什么
SLAM问题的数学描述

## Slide 24: SLAM是什么
SLAM问题的数学描述
运动方程
观测方程
问题：
位置是三维的，如何表述？——第2、3次课
观测模型如何表述？——第4次课
已知u,z时，如何推断x,y？——第5次课以后

## Slide 25: 4.实践：Linux下的C++基础

## Slide 26: 在线问答
？
Q&A

## Slide 27
感谢各位聆听
Thanks for Listening
！